# ALLEGATO C3

METODI DI RIFERIMENTO PER LE MISURE PREVISTE NELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

### C.3.1. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi analitici, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, che devono essere utilizzati per l’analisi dei parametri soggetti a controllo di AIA.

I metodi indicati con asterisco sono anche  i metodi  di riferimento da utilizzarsi per il controllo e la taratura dei sistemi di misurazione continui, nei casi di fuori servizio degli stessi e per la verifica di conformità di misure discontinue.

Si considera attendibile qualsiasi misura non di riferimento o non espressamente  qui indicate purché rispondente alla Norma CEN/TS 14793:2005 – procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento -. La relativa relazione di equivalenza dovrà essere  presentata all’ARPAM per approvazione.

Inoltre nell’utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente quando possibile, la priorità delle pertinenti tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme  nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala  di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest’ultime non siano disponibili, le norme tecniche ISO.

Tutti i risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101, kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.

| Portata/Velocità | ISO 14164:1999 UNI 10169:2001* | Metodo automatico che misura le portate in flussi convogliati corredato dei requisiti di qualità a cui i metodi/strumenti debbono rispondere per essere utilizzati ai fini della misura. Metodo automatico di misura della velocità e portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pilot. E’ opportuna una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni quattro mesi. |
| --- | --- | --- |
| Vapor acqueo | UNIEN 14790:2006* | Metodo manuale per la determinazione della concentrazione del vapor acqueo in effluenti gassosi previa condensazione/adsorbimento. |
| Ossigeno | UNI EN 14789:2006* ISO 12039 | Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico. |
| NOX | UNI EN 14792:2006* UNI 10878, ISO 10849 | Determinazione analitica mediante chemiluminescenza. |
| SO2 | UNI EN 14791:2006* UNI 10393, ISO 7935 | Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o metodo di Thorin. |
| CO | UNI EN 15058:2006* ISO 12039 | Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non dispersiva (NDIR), con sistema di campionamento e condizionamento del campione di gas. |
| PM10, PM 2,5 PTS | UNI EN 23210:2009* (PM 2,5) UNI EN 13284- 1:2003 (PTS) ISO 9096 (PTS) UNI EN 13284-2:2005* | Determinazione gravimetrica (microbilancia) previo campionamento mediante l’uso di impattatori a due piani. I metodo è particolarmente adatto per misurare e concentrazioni massime minori di 50 mg/m3. Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico del gas. Per flussi convogliati in concentrazione minori di 50 mg/m3. Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico del gas. Per flussi convogliati in concentrazione maggiori di 50 mg/m3. La UNI EN 13284-2:2005 deve essere impiegata, per le parti di pertinenza, nella “normalizzazione” dei metodi continui di misura. |
| Silice libera cristallina | UNI 10568:1997 |  |
| Nebbie oleose | UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 |  |
| Fibre di amianto | UNI ISO 10397:2002 Unichin 853:1989 |  |
| COV (come COT) | UNI EN 13526:2002* COT>20 mg/Nm3 UNI EN 12619:2002* COT<20 mg/Nm3 | Determinazione analitica mediante ionizzazione di fiamma (FID). Per effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi. Determinazione analitica mediante campionamento del carbonio organico totale e ionizzazione di fiamma (FID). Per basse concentrazioni. |
| Composti organici volatili | UNI EN 13649:2002* | Determinazione analitica mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rilevatore FID o accoppiata a spettrometro di massa. |
| IPA | DM 25.08.2000 n. 158 All. 3 ISO 11338-1,2.2003* | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione mediante cromatografia su strato sottile. Determinazione mediante gascromatografia liquida ad alta prestazione o gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa previo campionamento isocinetico. |
| Antracene, Naftaline, Fluorantene | M.U. 825 DEL Manuale UNICHIM 122 del 1988* | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione mediante cromatografia su strato sottile. |
| Hg totale | UNI EN 13211-1:2003* | Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento atomico previa riduzione con sodio boroidruro e campionamento come descritto nel metodo. |
| As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn,Ni,Pb, Sb, Ti e V | UNI EN 14385:2004* | Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento o emissione previo campionamento isocinetico ai camini su filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno a microonde, nell’intervallo di concentrazione da 0.005 mg/m3 a 0,5 mg/m3. |
| Sb, As,Ba, Be, Cd,Cr,Co,Cu, Pb,Mn,Hg,Ni,F,Se,Ag,Ti,Zn | EPA Method 29* | determinazione attraverso assorbimento atomico o spettroscopia di emissione al plasma previa filtrazione del materiale particellare e passaggio in soluzione acida di perossido i idrogeno e permanganato di potassio (solo per Hg). |
| Mercurio | UNI EN 13211:2003 |  |
| Diossine-Furani | UNI EN 1948-1,2,3:2006* | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell’estratto purificato. |
| PCB dioxins like | UNI EN 1948-4:2007* | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell’estratto purificato. |
| HCL | UNI-EN 1911:2010* | Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per l’estrazione dell’HCL. Il metodo è applicabile anche per acido solforico, bromidrico e iodidrico. |
| H2S | EPA Method 15-15* EPA Method 15-15* | Determinazione gas cromatografia con rilevatore FPD di CS2, H2S e COS. Determinazione gas cromatografia con rilevatore FPD di composti solforici (TRS) quali dimetil disolfuro, dimetil solfuro, metil mercaptano, acido solfidrico. |
| HF | ISO 15713:2006* | Il metodo è applicabile per le emissioni di gas con concentrazioni di fluoruri al di sotto dei 200 mg/m3. E’ possibile utilizzare il metodo per più alte concentrazioni, ma allora l’efficienza di assorbimento del gorgogliatore dovrebbe essere verificata prima che i risultati possano essere ritenuti validi. Tutti i composti che sono volatili alla temperatura di filtrazione e producono fluoruri solubili con la reazione con acqua sono misurati con questo metodo. La concentrazione dei fluoruri nella soluzione di assorbimento è misurata attraverso l’uso di elettrodo ione-selettivo. La quantità di fluoruri misurata è espressa come HF per convenzione. Questo metodo non misura i composti organici del fluoro. |
| Acido cianidrico e cianuri | NIOSH 7904; NIOSH 6010 NIOSH 7904 + IRSA 4070 (analisi potenziometrica o colorimetrica) |  |
| Aldeidi | EPA-TO11 A NIOSH 2016 |  |
| Ammine aromatiche | NIOSH 2002 |  |
| Ammine alifatiche | NIOSH 2010 |  |
| Fenoli (fenolo e cresoli) | OSHA 32 NIOSH 2546 UNICHIM 504:1980 |  |
| Ftalati | OSHA 104 (in fase gas) Uni en 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) |  |
| NH3 | CTM 027/97* | determinazione mediante cromatografia ionica dello ione ammonio. |
| Formaldeide | CARB Method 430* SW-846 Method 0011* EPA Method 323* | Analisi mediante HPLC con rilevatore UV Misurazione calorimetria del composto formatosi previa reazione della formaldeide con acetil acetone. |

### C.3.2. Emissioni in acqua

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, i metodi analitici, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, da utilizzare per la determinazione delle analisi previste nell’autorizzazione sono riportati in tabella. Qualora per rientrare nel campo di applicazione del metodo, si rendesse necessario diluire il campione, nella valutazione dell’incertezza si dovrà tener conto dell’ulteriore contributo all’incertezza dovuto alla a diluizione.

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni in acqua devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità e taratura secondo le specifiche del costruttore, e, comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore ad un quadrimestre.

| pH | US EPA Method 150.1, S.M. 4500-H B; Metodo APAT-IRSA CNR 2060 | Misura potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperature e taratura con soluzioni tampone a ph 4 e 7: A scadenza di ogni mese la sonda di temperatura deve essere tarata col il metodo US EPA 170.1 o S.M. 2550B. |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | US EPA Method 170.1, S.M. 2550-B B; Metodo APAT-IRSA CNR 2100 |  |
| Conducibilità | APAT IRSA 2030 | Misura della resistenza elettrica mediante ponte di Kohlraush |
| Colore | APAT IRSA CNR 2020 | Determinazione con confronto visivo con acqua o con soluzioni colorate a concentrazione nota o mediante uno spettrofotometro. |
| Odore | APAT IRSA CNR 2050 | Determinazione per diluizione fino |
| Solidi sedimentabili | APAT-IRSA-CNR 2090C | Determinazione per via volumetrica (cono di Imhoff per almeno 30 min) o gravimetrica. |
| Solidi sospesi totali | US EPA Method 160.2/S.M. 2540 D; Metodo APAT-IRSA CNR 2090 B | Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro in fibra di vetro (0,45 µm) ed essiccazione del filtro a 103.105 °C. |
| Materiali grossolani | Metodo indicato Legge 319/76 (metodo per “oggetti di dimensioni lineari superiori as 1 cm”) |  |
| BOD5 | US EPA Method 405.1 Standard Method (S.M.) 5210 8, Metodo APAT – IRSA CNR 5120 | Determinazione dell’ossigeno disciolto prima e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni. In base al contenuto di BOD5 presunto scegliere il metodo con campo di applicazione opportuno. |
| COD | US EPA Method 410.4, SM 5220 C; Metodo APAT-IRSA CNR 5130 | Ossidazione con il bicromato con metodo a riflusso chiuso seguita da titolazione |
| Olii e Grassi animali e vegetali | US EPA Method 1664A; Metodo APAT-IRSA CNR 5160 | Differenza tra il contenuto di sostanze oleose e totali e idrocarburi totali |
| Sostanze oleose totali | Metodo APAT-IRSA CNR 5160 B1 | Il campione viene acidificato ed estratto con 1.1.2 triclorotrifluoroetano. L’estratto viene determinato per via spettrofotometrica. |
| Cromo totale | US EPA Method 218.2 Metodo APAT-IRSA CNR 3010B + 3150 B1 | Mineralizzazione con metodo 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornetto in grafite. |
| Cromo totale | UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Ferro | EPA Method 236.2 APAT-IRSA CNR 3010B + 3160B | Minerallizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornetto di grafite. |
| Nichel | US EPA Method 249.2 APAT-IRSA CNR 3010B + 3220B | Minerallizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornetto di grafite. |
| Nichel | UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Ammoniaca (espressa come azoto) | US EPA Method 250.2 S.M. 4500-NH3 Metodo APAT-IRSA CNR 4030C | Distillazione per separare l’ammoniaca dalle specie interferenti ed analisi con metodi colorimetrico (reattivo di Nessler) o per titolazione con acido solforico; in funzione della concentrazione di ammoniaca. |
| Fosforo totale | EPA Method 365.3 Metodo APAT-IRSA CNR 4110 A2 | Trasformazione di tutti i composti del fosforo e ortofosfati mediante mineralizzazione acida con per solfato di potassio. Gli ioni ortofosfati vengono fatti reagire con il molibdato d’ammonio ed il potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, per formare un eteropoliacido ridotto poi con acido ascorbico a blu di molibdeno, la cui assorbenza viene misurata alla lunghezza d’onda di 882 nm. |
| Azoto totale | Metodo APAT-IRSA CNR 4060 | Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido di sodio. |
| Azoto nitroso | Metodo APAT-IRSA CNR 4020 EPA 9056A | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Azoto nitrico | Metodo APAT-IRSA CNR 4020 EPA 9056A | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Allumino | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3050B | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Antimonio | APAT-IRSA CNR 3010B + 3060A UNI EN ISO 17294-2:2005 | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Argento | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3070A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Arsenico | APAT-IRSA CNR 3010B + 3080 UNI EN ISO 17294-2:2005 | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde) Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Bario | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3090B | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Berillio | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3100A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Boro | UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Cadmio | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3120B | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Cobalto | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3140A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Cromo esavalente | APAT-IRSA CNR 3150B2 | Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettronica, previa estrazione del complesso APDC-Cromo(VI) |
| Manganese | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3190 | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Mercurio | APAT-IRSA CNR 3200 A1, A2 o A3 EPA 3015A + EPA 7470A UNI EN ISO 1238:2003 UNI EN ISO 1483 :2008 | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi a amalgama su oro (A3) previa riduzione a Hg metallico con sodio boroidruro. |
| Molibdeno | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3210A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Piombo | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3230 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Rame | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3250 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Selenio | APAT-IRSA 3010B + 3260A UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzionemediante sodio boro idruro. Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). |
| Stagno | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3280 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Tallio | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3290 A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Vanadio | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3290 A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica. |
| Zinco | UNI EN ISO 17294-2:2005 APAT-IRSA CNR 3010B + 3290 A | Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato a spettrometro di massa (ICP-MS). Digestione acida mediante microonde e determinazione con spettroscopia di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma. |
| Tensioattivi anionici | APAT-IRSA CNR 5170 | Determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato con un blu di metilene. |
| Tensioattivi non ionici | APAT-IRSA CNR 5180 | Determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff. |
| Fenoli | APAT-IRSA CNR 5170 A (fenoli totali) APAT-IRSA CNR 5170B | Determinazione spettrofotometrica dei fenoli totali (mg/L) previa formazione di un composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in ambiente basico. Generalmente utile per indagini preliminari di screening. In base alla tipologia di acqua da analizzare utilizzare il metodo con campo di applicazione opportuno (metodoA1: 0.05-0.1 mg/L o metodo A2:0.1-5 mg/L). Determinazione dei fenoli attraverso cromatografia liquida al alta prestazione (HPLC) accoppiata a rilevatore UV previa estrazione liquidi-liquido o liquido-solido. Analizza quali/quantitativamente i singoli fenoli in campioni di acqua con contenuto di fenoli a livelli di tracce (µg/L). |
| Fenoli clorurati | UNI EN ISO 12673:2001 | Determinazione mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rilevatore a cattura di elettroni (HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido. |
| Solventi clorurati (1) | APAT-IRSA CNR 5150 UNI EN ISO 10301:1999 UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare e rivelatori ECD mediante estrazione a spazio di testa statico e/o dinamico. Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa mediante desorbimento termico. |
| Pentaclorobenzene | APAT-IRSA CNR 5090 UNI EN ISO 6468:1999 | Estrazione liq-liq, purificazione e successiva determinazione mediante gascromatografia con rilevatore a cattura di elettroni |
| BTEXS(2) | UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata spazio di testa statico o dinamico |
| Pesticidi clorurati (3) | EPA 3510+EPA 8270D UNI EN ISO 6468:1999 | Estrazione liquido-liquido e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa. Estrazione liquido-liquido, purificazione e successiva determinazione mediante gascromatografia con rilevatore a cattura di elettroni. |
| ∑pesticidi organo fosforici (4) | APAT-IRSA CNR 5100 | Determinazione gascromatografia previa estrazione con diclorometano e concentrazione dell’estratto. |
| ∑erbicidi e assimilabili (5) | APAT IRSA CNR 5060 UNI EN ISO 11369:2000 | Estrazione liq-liq o adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa. Estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante cromatografia liquida ed alta prestazione e rivelazione UV. |
| Cloro residuo | APAT IRSA CNR 4080 | Determinazione mediante spettrofotometrica del cloro libero (OCL-, HCLO e Cl2 (aq) previa formazione di un composto colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD9 a pH 6,2-6,5. |
| Fosfati | APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056A: 2007 | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Fluoruri | APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056A: 2007 | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Cianuri | APAT IRSA CNR 4070 US EPA OIA 1677 | Determinazione spettrofotometrica previa reazione con cloraminaT. Determinazione mediante scambio di legante, iniezione in flusso (FIA) e misura amperometrica. |
| Cloruri | APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056A | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Solfuri | APAT IRSA CNR 4160 | Determinazione mediante titolazione con tiosolfato di sodio dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido. |
| Solfiti | APAT IRSA CNR 4150B | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Solfati | APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056A | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Idrocarburi totali | UNI EN ISO 9377-2:2000 APAT IRSA 5160 B2 | Determinazione dell’indice di idrocarburi C10-C40 attraverso gascromatografia. Nel caso di segnali prima del C10 diversi dal rumore di fondo deve essere determinata la frazione volatile attraverso le metodiche di spazio di testa (EPA 5021A) o purge & trup (5030C) e analisi gas cromatografia e rilevatore a spettrometria di massa. Determinazione spettrofotometrica previa estrazione con 1,1,2 triclorofluoretano. |
| IPA (6) | APAT IRSA CNR 5080 UNI EN ISO 17993:2005 | Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione liquido-liquido o su fase solida. Determinazione mediante analisi in cromatografia liquida ad alta risoluzione con rilevatore a fluorescenza previa estrazione liquido-liquido. |
| Diossine e furani (7) | EPA 3500 + 829DA | Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione previa estrazione con cloruro di metile e purificazione. |
| Policlorobifenili | APAT IRSA CNR 5110 | Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione con miscela n-esano/diclorometano e purificazione a tre step. |
| Tributilstagno | UNI EN ISO 17353:2006 | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa derivatizzazione e purificazione del campione. |
| Aldeidi | APAT IRSA CNR 5010 | Determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di 3-metil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH) (0.05 -1 mg/L). Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) (µG/L). Determinazione mediante cromatografia (µG/L). |
| Mercaptani | EPA 3510C + 8270D | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa estrazione liq-liq. |
| Composti organici azotati | UNI EN ISO 10695:2006 | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido o liquido/solido. |
| Coliformi totali | APAT IRSA CNR 7010 | Conteggio dei microrganismi presenti in un volume noto del campione di acqua. |
| Escherichia coli | APAT IRSA CNR 7030 | Conteggio del numero di colonie di Escherichia coli cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di 18 o 24 h a 44 + o – 1° C. |
| Saggio di tossicità acuta | APAT IRSA CNR 8030 | Inibizione bioluminescenza del Vibrio bischeri valutazione EC50 |

- I solventi clorurati determinanti sono tetraclorometano, cloroformio, 1,2-diclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene, vinil-cloruro, 1,1,1 tricloetano, 1,1 dicloetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1,2 tricloetano, 1.1,2,2 tetracloroetano.

- Benzene, etilbenzene, tuolene, cilene, stirene, iso-propil benzene, n-propil benzene.

- Aldrin, dieldrin, endrin, lordano, DDT 8totale), DDE, epatacloro, endosulfano, esaclorocicloesano, esaclorobenzene, captano.

- Azindos-metile, clorophirifos, malathion, parathion-etile, dementon.

- Atrazina, pirometria, teributilazina, etc.

- Antracene, naftaline, fluorantene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo (g,h,f )terilene, risene, dibenzo (a,h) antracene, indeno (1,2,3-cd)pirene, acenaftene, acenafilene, fluorene, fenantrene, pirene, terilene.

- 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 1,2,3,7,8-TCDF,  1,2,3,7,8-PeCDF, 1,2,3,7,8-HxCDF, 1,2,3,6, 7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9 –HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.

Abbreviazioni ed acronimi

AIA				Autorizzazione Integrata Ambientale

IPPC			Integrate Pollution Prevention and Control

BAT			Best Avalable Techniques

BRef 			BAT Reference Document

AC				Autorità Competente

VLE			Valore Limite di Emissione

EMAS			Eco- Management and Audit Scheme

ISO			International Organization for Standardization

SGA			Sistema Gestione Ambientale

CEN			European Committee for Standardization

UNI			Ente Nazionale Italiano di Unificazione

E-PRTR		European Pollutant Release and Transfer

MG				Manuale di gestione

SME			Sistema di Monitoraggio delle Emissioni

REACH		European Community Regulation on chemicals and their 	safe use

CLP			Classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele

EDF			Emissioni Diffuse e Fuggitive

QA/QC		Quality assurance and quality control (IPCC Good Practice Guidance and 			Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories)

UM				Unità di misura